一体化污水处理设备

设备埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

根据前述污水水质水量和排放要求，结合污水特征，本次一体化设备将水解酸化池、两段接触氧化池、沉淀池、污泥好氧消化池、消毒池等部分合成一体，其各部分具有相应功能，部分之间相互连接，分别阐述如下。

1、水解酸化池

水解酸化工艺目的就是为后面的好氧生化处理作预处理。废水在水解池中的停留有厌氧发酵作用，在厌氧菌的作用下，大分子物质降解成小分子物质，进一步改善和提高废水的可生化性。对提高后续生化反应速率、缩短生化反应时间、减少能耗和降低运行费用。水解酸化池内装弹性立体填料和支架。

2、接触氧化池

本方案设计好氧生化段采用两段接触好氧。两段法更能适应原水水质的变化，使出水水质趋于稳定，氧化池的流态基本上属于完全混合型，可以提高生化效率，缩短生物氧化时间。采用的组合填料，其比表面积大，水流特性优越，不易堵塞，表面易挂膜，有利于提高生物膜的活性与生物量。供氧采用罗茨风机，并且在池底安装旋混式曝气头，能够有较高的氧传递效率，曝气均匀，并且使废水在池内不断循环，确保污水与生物膜充分接触。污水与生物膜接触过程中，水中的有机物被微生物吸附、氧化分解，从而使废水得到净化。

生物接触氧化法具有下列特点：

（1）由于填料的比表面积大，池内的充氧条件好。生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高于活性污泥法曝气池及生物滤池，因此，生物接触氧化池具有较高的容积负荷。从而使处理时间短，节约占地面积；使污水处理工艺向高效和节约用地的方向发展。

（2）由于微生物附着在填料上形成生物膜，生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡，不存在污泥膨胀问题，给运行管理带来方便。

（3）生物固体量多，水流又属于完全混合型，因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力；保证了出水水质的稳定。

（4）接触氧化池内有填料存在，起到切割气泡、增加紊动作用，增大了氧的传递系数。

（5）生物接触氧化法挂膜方便，对含菌种少的工业废水，挂膜时接入菌种，运行十来天生物膜就可成熟。间歇一个月后再重新工作，生物膜在几天内就可以恢复正常。所以接触氧化法可满足间歇运行的需要。

3、沉淀池

污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰，以调节出水水位；下部设锥形沉淀区和污泥气提装置，气源由风机提供，污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。

4、污泥好氧消化池

沉淀池所排放剩余污泥在污泥好氧消化池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少，清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可（半年清理一次）。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置，使上清液溢流至水解酸化池。

5、消毒池

目前，医院污水的消毒方式很多，如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法二氧化氯法等。虽然次氯酸钠法具有投配方便、价格低廉、可靠性高等优点，但是会与水中某些有机物结合生成有致癌作用的有机卤化物。二氧化氯发生器是国际公认的广谱、速效、安全的消毒杀菌剂，其安全性被世界卫生组织（WHO）列为第四代AI级消毒产品，杀毒能力是次氯酸钠的2.6倍，远远高于其它氯系列消毒产品。